Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego-

wykonanie placu zabaw w Strzyżewicach

Wykaz wyposażenia oraz urządzeń małej architektury na placu zabaw w ramach projektu pn.: „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Strzyżewice” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
w zakresie małych projektów

| Lp.: | Nazwa wraz z opisem | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Wyposażenie |
| 1. | Karuzela z kierownicą o średnicy ok. 1,80 m; wysokość: ok. 0,78m. | 1 szt. |
| 2. | Sprężynowiec w kształcie kwiatka z 4 płatkami (siedziskami), konstrukcja – profil zamknięty: ok. 40x60x3mm, wysokość swobodnego upadku: ok. 0,50 m. | 1 szt. |
| 3. | Sprężynowiec w kształcie dinozaura lub tygryska, wymiary: ok. 0,925m x 0,273m, wysokość swobodnego upadku: ok. 0,50 m. | 1 szt. |
| 4. | Huśtawka wagowa posiadająca uchwyty do trzymania się w kształcie zwierzątka np.: koniki o wymiarach: ok. 0,35 x 3,0m, wysokość swobodnego upadku: ok. 0,85 m, wysokość elementu: ok. 1 m. | 1 szt. |
| 5. | Huśtawka podwójna z siedziskami wykonanymi z tworzywa i typu „pampers”, łańcuchy nierdzewne o wymiarach: ok. 2,7x3,75x2,15m, wysokość swobodnego upadku: ok. 1,50 m. | 1 szt. |
| 6. | Sześciokąt sprawnościowy (gżdyl) – wymiary: ok. 4,17 x 2,6 m Słupy nośne oraz belki poziome o przekroju okrągłym i średnicy ok. 100 i 60 mm, wykonane z drewna bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią. Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadle w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem. Słupy nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem o promieniu ok. 50 mm. Przeplotnia linowa wykonana z lin polipropylenowych wzmocnionych wewnętrznym splotem stalowym. Liny połączone łącznikami wykonanymi z wysoko udarowego tworzywa. Końcówki mocujące z gwintem stalowym zaprasowane w aluminium. Przeplotnia drewniana wykonana z drewna bezrdzeniowego, zabezpieczonego wielowarstwowo preparatami impregnującymi. Belki o profilu okrągłym i średnicy ok. 100mm. Szczeble okrągłe o średnicy ok. 60mm, połączone ze sobą w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie. Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej. | 1 szt. |
| 7. | Zestaw zabawowy o wymiarach: ok. 6,3 x 7,5 m, składający się z następujących elementów: a) wieża z dachem czterospadowym - 1 szt., b) wieża bez dachu – 1 szt., c) zjeżdżalnia – 1 szt., d) pomost wysoki – 1 szt., e) pomost średni – 1 szt., f) przeplotnia linowa– 1 szt., g) drabinka skośna – 1 szt., h) pomost z belką – 1 szt., i) pomost skośny – 1 szt., j) pomost łukowy – 1 szt., k) wejście rurowe – 1 szt. Zestaw zabawowy powinien być kolorowy i estetyczny. | 1 kpl. |
| Urządzenia małej architektury |
| 1. | Ławka parkowa z oparciem o konstrukcji metalowej - konstrukcja ławki ze stali malowanej proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z desek, wymiary: ok. 1,9 x 0,65 x 0,85 m. | 2 szt. |
| 2. | Kosz na śmieci o wymiarach: średnica: ok. 0,35 m x 1,0m. Konstrukcja kosza z belek o przekroju okrągłym lub z listewek, powlekanych wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią. Belki lub listewki zakończone zaokrągleniem. Kosz wykonany z półwałków ok. 60mm lub listewek o wymiarach ok. 30 x 40 x 500mm. Wewnątrz wkład metalowy. | 2 szt. |
| 3. | Tablica regulaminowa z regulaminem o wymiarach: 0,64 x 0,034 x 2,19 m. | 1 szt. |

Wszystkie wyroby muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, montażu i konserwacji stawiane przez polskie i europejskie normy. Materiały, substancje,
a także śruby łańcuchy i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji, montażu urządzeń muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia oraz certyfikaty. Łańcuchy oraz stalowe akcesoria pomocnicze tj. uchwyty, przeguby i zawiesia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Urządzenia zabawowe oraz urządzenia małej architektury muszą mieć dobraną odpowiednią kolorystykę oraz we wszystkich urządzeniach, gdzie jest możliwe muszą być zakotwione stopy stalowe ocynkowane. Montaż urządzeń powinien być wykonany w tradycyjny sposób za pomocą wkopania na głębokość 70 cm. Na wszystkie produkty musi być udzielona dwuletnia gwarancja.