Załącznik nr 7

KRRII.271.1.24.2022

Opis przedmiotu zamówienia wraz z potwierdzeniem spełniania minimalnych wymagań techniczno – użytkowych

dla zakupu ciągnika rolniczego z osprzętem

| Lp.: | Wymagane parametry | Wartość parametru | Propozycja wykonawcy spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciągnik rolniczy |
| a) | ciągnik fabrycznie nowy | rok produkcji 2022 |  |
| b) | moc znamionowa | min. 120KM |  |
| c) | silnik | 4 cylindry |  |
| d) | norma emisji spalin | minimum EURO 5 |  |
| e) | napęd | 4x4 |  |
| f) | skrzynia biegów – liczba przełożeń | minimum 20+20 z funkcją STOP&GO |  |
| g) | rewers elektrohydrauliczny | tak |  |
| h) | pneumatyka do przyczep | tak |  |
| i) | kabina z klimatyzacja i ogrzewaniem | tak |  |
| j) | fotel pneumatyczny operatora | tak |  |
| k) | fotelik pomocniczy pasażera | tak |  |
| l) | podnośnik tylny sterowany elektronicznie, przyciski sterujące na błotniku WOM | tak |  |
| m) | komplet zaczepów tylnych | tak |  |
| n) | dodatkowe lamy robocze | tak |  |
| o) | ogumienie | tył: szerokość minimalna 540 mm, średnica felgi 38 cali przód szerokość minimalna 440 mm, średnica 28 cali |  |
| p) | gwarancja | minimum 12 miesięcy |  |
| q) | odległość do serwisu | maksymalnie 50 km |  |
| r) | czas reakcji serwisu | maksymalnie 2 dni robocze |  |
| 2. Ładowacz czołowy |
| a) | udźwig | minimum 1900 kg |  |
| b) | wysokość załadunku | minimum 3,50 m |  |
| c) | klamra do szybkiego wypinania hydrauliki ładowacza | tak |  |
| d) | amortyzator antywstrząsowy | tak |  |
| e) | łyżka do materiałów sypkich | minimum 2,2 m |  |
| f) | sterowanie joystickiem | tak |  |
| g) | gwarancja | minimum 12 miesięcy |  |
| 3. Pług śnieżny |
| a) | fabrycznie nowy | tak |  |
| b) | zawieszany na przedni TUZ ciągnika | tak |  |
| c) | 4 skrajne pozycje robocze | tak |  |
| d) | amortyzowana listwa zgarniająca | tak |  |
| e) | szerokość robocza na wprost | minimum 2,8 m |  |
| f) | oświetlenie obrysowe | tak |  |
| g) | układ zawieszenia kopiujący teren | tak |  |
| 4. Kosiarka wysięgnikowa |
| a) | fabrycznie nowa | tak |  |
| b) | zasięg pracy wysięgnika z głowicą koszącą | minimum 5,8 m |  |
| c) | głowica kosząca szerokość robocza | minimum 1,4 m |  |
| d) | mocowanie na tylny TUZ ciągnika | tak |  |
| e) | własny napęd hydrauliczny | tak |  |
| f) | chłodnica oleju | tak |  |
| g) | sterowanie linkowe mechaniczne | tak |  |
| h) | wałek napędowy | tak |  |